|  | ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ» |
| --- | --- |

Методические указания

по выполнению выпускной квалификационной работы

для студентов СПО заочной формы обучения

специальности

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ  (базовая подготовка)

Пермь 2019

Методические указания составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего  профессионального образования по специальности    21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ  (базовая подготовка);

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 г.);

Положением об организации государственной итоговой аттестации выпускников Частного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Западно-Уральский горный техникум».

Составители: Хомяков С.П., преподаватель ЧОУ ПО «ЗУГТ»

Жуковская Т.Ф., руководитель отделения профессионального обучения

Рассмотрено и  утверждено на заседании методического совета

Протокол № 3  от 20.01.2019 г.

В методических указаниях приведены основные требования к выпускной квалификационной работе, представлена рекомендуемая тематика, даны указания по написанию отдельных разделов.

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение…………………………………………………………….4

- Тематика выпускной квалификационной работы……………….4

- Структура выпускной квалификационной работы ……………..5

- Оформление выпускной квалификационной работы …………..6

- Содержание выпускной квалификационной работы ……………7

- Список рекомендуемой литературы …………………………..   29

Приложение 1……………………………………………………….   33

Приложение 2……………………………………………………….   38

Введение

Методические рекомендации составлены в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефехранилищ  (базовой подготовки).

Выпускная квалификационная работа (ВКР) - это итоговая аттестационная самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите перед государственной экзаменационной  комиссией.

Защита ВКР является обязательным испытанием, включаемым в государственную итоговую аттестацию всех выпускников, завершающих  обучение по программам подготовки специалистов среднего звена согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС).

Содержание ВКР должно отражать  основные виды профессиональной деятельности по специальности. Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и  закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и практическую значимость и может выполняться по предложениям заинтересованных учреждений, организаций, предприятий.

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР  определяются данными методическими указаниями.

Тематика выпускной квалификационной работы

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования.

Темы ВКР в соответствии с присваиваемой выпускникам квалификацией разрабатываются преподавателями Техникума совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в трудоустройстве выпускников.

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.

При выборе темы студенту заочной формы обучения необходимо учитывать профиль своей работы, так как имеющийся у него практический опыт работы на предприятии облегчит поиск и сбор необходимых материалов.

Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением курсовой работы/проекта, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной части (раздела, главы) выпускной квалификационной работы.

Рекомендуемый перечень тем  для студентов специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефехранилищ (базовая подготовка) приведен в Приложении 1.

ВКР может быть выполнена на материалах работы предприятий нефтяной отрасли любой формы собственности с высоким уровнем организации технологического процесса и обслуживания.

Закрепление за выпускниками тем ВКР и руководителей оформляется приказом по техникуму до направления на преддипломную практику.

Руководитель ВКР выдает задание, в котором предусматриваются вопросы, подлежащие разработке в расчетно-пояснительной записке с обязательным включением разделов по экономике, организации производства, технике безопасности и противопожарной технике. Для разработки отдельных разделов могут привлекаться консультанты.

Перед выездом на преддипломную практику обучающийся должен получить инструктаж по изучению производства и сбору необходимого материала к ВКР (специальный вопрос).

СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Объем расчетно-пояснительной записки должен составлять 50-60 листов. Графическая часть проекта — 3—6 стандартных листов формата А1.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, расчетно-пояснительная записки, заключения  и графической части.

Расчетно-пояснительная записка ВКР  может содержать следующие разделы и объемы.

- Обоснование строительства проектируемого объекта (2—4 стр.)

- Выбор трассы для трубопроводов, площадок под насосные, компрессорные станции, нефтебазы, а также для других объектов с выполнением необходимых геодезических работ (10—12 стр.).

- Характеристика сооружаемых объектов (3—5 стр.).

- Расчеты магистральных нефтегазопроводов, объектов нефтебаз, составление графика строительства, расчеты такелажа, потребного количества оборудования и механизмов (17—25 стр.).

- В ВКР может быть также выполнен один из расчетов по вентиляции, освещению, силовому кабелю, электрооборудованию (3—4 стр.).

- Экономическая часть ВКР (8—10 стр.).

- Техника безопасности и противопожарная техника (4—б стр.).

Перечисленные выше объемы работ по разделам могут быть изменены в отдельных случаях в зависимости от особенностей проекта. В процессе проектирования руководитель ВКР может ввести некоторые изменения, предварительно согласовав их с руководителем отделения.

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Оформление ВКР осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по выполнению выпускных квалификационных работ для студентов СПО заочной формы обучения специальностей:

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (базовая подготовка)

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин

(базовая подготовка)

21.02.03 Сооружение  и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ  (базовая подготовка)

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (базовая подготовка)

22.02.06 Сварочное производство (базовая подготовка)

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание    электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (базовая подготовка)

18.02.09 Переработка нефти и газа (базовая подготовка)

ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Графическая часть работы должна быть органически увязана с расчетно-пояснительной запиской, т.е. она должна дать ясное представление о проектируемом объекте в целом, о важнейших узлах, технологических схемах и деталях. В зависимости от характера задания ВКР и его сложности определяется объем графической части.

Задание по графике должно быть выполнено со строгим соблюдением норм по ГОСТ и правил черчения. Графическая часть может состоять из чертежей: генеральных планов нефтебаз, компрессорных и насосных станций, планов и разрезов основных и вспомогательных цехов, отдельных машин и их разрезов, технологических схем обвязки проектируемых объектов трубопроводами, а также различных чертежей по линейной части магистральных трубопроводов и др. Желательно доводить степень заполнения листа чертежами до 70—80% его общей рабочей площади.

Проектные решения приняты с учетом требований «Норм проектирования магистральных трубопроводов» — СНиП II-Д 10-62 и «Правил организации строительства, производства работ и приемки в эксплуатацию магистральных трубопроводов» — СНиП 111-Д. 10-62. К чертежам переходов через препятствия должны быть составлены ведомости объемов работ.

Исходными данными для реального проектирования линейной части магистральных трубопроводов служат материалы технических изысканий, а для учебных проектов можно пользоваться соответствующими картами. Проектное положение трубопровода обозначается на продольных профилях линией, показывающей положение низа трубопровода. На чертежах переходов через препятствия, где трубопровод прокладывается в защитном кожухе, и на воздушных переходах трубопровод и кожух обозначаются двумя линиями в принятом на чертеже вертикальном масштабе.

МОДЕЛИ И МАКЕТЫ

В практике выполнения ВКР получило широкое распространение моделирование: вместо всей графической части проекта или отдельных чертежей выпускники выполняют макеты и действующие модели. Опыт показал, что при разработке и изготовлении моделей и макетов студенты имеют возможность более глубоко изучить, выполнить и продемонстрировать разрабатываемый объект. При необходимости изготовления сложных действующих моделей можно поручать их разработку группе выпускников при условии, что каждый выпускник выполняет самостоятельно расчетно-пояснительную часть проекта по индивидуальному заданию.

Рисунок 1 - Макет газомотокомпрессора в сборно-разборном исполнении

Модели и макеты должны быть конструктивно связаны с расчетно-пояснительной запиской, аккуратно выполнены и должны отвечать современным требованиям промышленной эстетики. Особо важно выполнять дипломные проекты с моделированием при разработке новинок науки, техники и элементов изобретательства.

При изготовлении макетов целого цеха (насосный или компрессорной станции и др.) нужно показать общий вид, внутреннюю компоновку и коммуникации так, чтобы просматривались все агрегаты. Если решено изготовить макет отдельного агрегата (газовой турбины, компрессора, пылеуловителя и т. п,), то корпус можно выполнить металлическим, но обязательно сделать в нем вырезы, с показом внутреннего устройства.

Можно рекомендовать изготовлять сборно-разборные макеты, в которых делать корпус из прозрачных материалов, чтобы показать взаимодействие всех частей и узлов. При изготовлении действующей модели цеха строительную часть корпуса здания можно исключить, а действующие агрегаты должны показать технологическую последовательность производства.

Рисунок 2 - Резервуар с цилиндрической кровлей повышенного давления.

а — общий вид резервуара; б — монтаж корпуса и кровли

Рисунок 3 - Чертёж магистрального газопровода

Таблица 1- Ведомость объемов работ

| Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Длина участка от ПК 390 + 00 до ПК 419 + 40 | м | 10 000 |
| Переходы: |  |  |
| а) болот и обводненных участков | м | 600 |
| б) резервной ниткой реки | м | 390 |
| водных преград шириной по зеркалу воды |  |  |
| от 6 до 30 м | м | — |
| от 31 до 100 м | м | 80 |
| г) воздушных переходов пролетом | м | — |
| Прокладка трубопровода при продольных уклонах более 20 ( | м | 250 |

Таблица 2 - Спецификация на трубы

| Наименование | Единица измерения | Кол-во | Вес в т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единицы | общий |
| Трубы 820X9 мм сталь марки по ТУ Трубы 820X10 мм стали марки по ТУ в том числе кривые искусственного гнутья Р-35 Трубы 1 020X 12 мм по ГОСТ | Метр длины Метр длины/шт. Метр длины | 7460 2930 177/10 113 | 0,18 0,2 0,298 | 1342,8 586,0 33,674 |

## Знаки магистральных газопроводов СТО ГАЗПРОМ 2-3.5-454-2010

Новые знаки магистральных газопроводов введены в действие с 11 августа 2010г. в соответствии с приказом от 24 мая 2010 г. № 130.
Знаки предназначены для обозначения газопроводов на местности. Знаки устанавливаются на стойках высотой от 1,5 до 2,0 м. Стойки окрашивают в оранжевый или ярко-жёлтый цвет.

|  | Осторожно! Газ. (оцинкованная сталь 0,8 мм, 450х450х450) Материал: оцинкованная сталь 0,8-2мм Нанесение изображения методом шелкографии или аппликации. Возможно изготовление из стали 2мм с полимерным покрытием порошковыми полиэфирными красками. |
| --- | --- |
|  | Осторожно! Газ. (оцинкованная сталь 0,8 мм, 250х500) Материал: оцинкованная сталь 0,8-2мм Нанесение изображения методом шелкографии или аппликации. Возможно изготовление из стали 2мм с полимерным покрытием порошковыми полиэфирными красками. |
|  | Осторожно! Газопровод. (оцинкованная сталь 0,8 мм, 710х710х710) Материал: оцинкованная сталь 0,8-2мм Нанесение изображения методом шелкографии или аппликации. Возможно изготовление из стали 2мм с полимерным покрытием порошковыми полиэфирными красками. |
|  | Граница обслуживания. (оцинкованная сталь 0,8 мм, 700х350) Материал: оцинкованная сталь 0,8-2мм Нанесение изображения методом шелкографии или аппликации. Возможно изготовление из стали 2мм с полимерным покрытием порошковыми полиэфирными красками. |
|  | Закрепление трассы газопровода на местности. (оцинкованная сталь 0,8мм 450х600) Материал: оцинкованная сталь 0,8-2мм Нанесение изображения методом шелкографии или аппликации. Возможно изготовление из стали 2мм с полимерным покрытием порошковыми полиэфирными красками. |
|  | Остановка запрещена. (Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка коммерческого типа с лицевой стороны 350х700) Материал: оцинкованная сталь 0,8мм Нанесение изображения методом шелкографии или аппликации. |
|  | Остановка запрещена. (Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка коммерческого типа с лицевой стороны, Д700) Материал: оцинкованная сталь 0,8мм Нанесение изображения методом шелкографии или аппликации. |
|  | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить. (Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка коммерческого типа с лицевой стороны Д600) Материал: оцинкованная сталь 0,8мм Нанесение изображения методом шелкографии или аппликации. |
|  | Газ! Вход запрещен. (Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка коммерческого типа с лицевой стороны Д600) Материал: оцинкованная сталь 0,8мм Нанесение изображения методом шелкографии или аппликации. |
|  | Газопровод. Переезд запрещен. (Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка коммерческого типа с лицевой стороны Д600) Материал: оцинкованная сталь 0,8мм Нанесение изображения методом шелкографии или аппликации. |
|  | Якоря не бростать. (Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка коммерческого типа с лицевой стороны Д900) Нанесение изображения методом шелкографии или аппликации. Возможно изготовление из стали 2мм с полимерным покрытием порошковыми полиэфирными красками. |

Крепеж для знаков газопровода:

1. Хомут на  стойку металлическую СКМ - от 50руб./шт. (Д57мм)

2. Планки из полосы 20х4 на столбик Ж/Б (с метизами) - 75 руб./шт.

Знаки магистральных газопроводов предназначены для оборудования объектов МГ с целью обеспечения безопасности при эксплуатации МГ. Знаки магистральных газопроводов устанавливаются в местах пересечения газопроводов с железными и автомобильными дорогами всех категорий, в местах пересечения газопроводов с надземными и подземными коммуникациями, перед входами в тоннель, на ограждениях территории ГРС, перед надземными переходами балочного типа и в других местах, предусматривающих необходимость соблюдения правил безопасности при эксплуатации МГ.

Знаки обеспечивают визуальное обнаружение газопровода при патрулировании любым способом и определение местоположения газопровода при ведении работ в охранной зоне.

Знак «Закрепление трассы газопровода на местности» устанавливается для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, указания глубины заложения газопровода и местоположения его оси.

|  | Конструкция состоит из: Трубы 3,3 м, окрашенной в оранжевый цвет; Плаката Охранная зона 450х600мм и Плаката километрового 700х1500мм; Каркаса для закрепления плаката километрового. 2-х уголков 45х45 приваренных к основанию трубы Данный знак может быть выполнен как в неразборном (сваренном) варианте так и в сборно-разборном варианте. Разборная конструкция удобна при перевозе, не занимает много места и легко монтируется на местности. |
| --- | --- |
|  | Конструкция состоит из: П-образной стойки высотой 3,8м и шириной 1,8м; двух плакатов Подводный переход 300х500 мм; Данный знак может быть выполнен как в неразборном (сваренном) варианте так и в сборно-разборном варианте. Разборная конструкция удобна при перевозе, не занимает много места и легко монтируется на местности. |
| ЩИТЫ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА КУСТОВ СКВАЖИН |
|  | Плакаты для благоустройства кустов скважин представляют собой щиты с изображением запрещающих, предупреждающих и предписывающих знаков безопасности. Щиты предназначены для установки на двух металлических стойках на территории куста скважины и сигнализации о повышенной опасности. Размер:1500х1200 мм. Материалы: Металл 0,55-1,0 мм. рамочная конструкция по периметру обеспечивает устойчивость к ветровым нагрузкам. Для усиления видимости в тёмное время суток изображение наносится на световозвращающую плёнку методом шелкографии или аппликации. |

Рисунок 4- План и профиль трассы, переход под железной дорогой

Рисунок 5 - План траншей по оси перехода 1:1000, по ширине траншей 1:500 Резервная нитка

Рисунок 6 - Переход через водное препятствие

ВВЕДЕНИЕ

Введение ВКР должно характеризовать глубокое понимание значения отрасли промышленности в современной экономике, знание задач этой отрасли и подготовленность к самостоятельной работе как руководителя-техника.

Введение должно охватывать исторический материал, роль достижений науки и техники, новаторов производства в развитии данной отрасли промышленности.

В заключении должны быть прописаны цель и задачи ВКР в соответствии с выданным заданием.

ОБОСНОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

В этом разделе проекта необходимо показать экономическую необходимость сооружения проектируемого объекта. Например, строительство газопровода в каком-то пункте освобождает этот район от необходимости завоза и использования твердого топлива, разгружает железнодорожный транспорт, улучшает производственные и технологические процессы, повышает производительность и облегчает труд в различных отраслях промышленности и транспорта, повышает культуру производства и значительно улучшает бытовые условия трудящихся. В обосновании следует привести данные экономической выгоды использования газа для промышленности и бытовых нужд.

- При строительстве нефтепровода нужно показать, что он разгружает железнодорожный транспорт и является самым экономичным видом доставки жидких топлив. Транспорт нефти по трубопроводу не зависит от внешних климатических и атмосферных условий (снежные заносы, замерзание водных путей и т. п.). Расчет1 наивыгоднейшего способа транспорта нефтегрузов при необходимости можно произвести по данным Института комплексных транспортных проблем, Гипроспецпромстроя и Министерства нефтяной промышленности.

- При проектировании нефтебазы надо подробно показать развитие промышленности и сельского хозяйства данного района, его потребность в нефтепродуктах и необходимость бесперебойного обеспечения ими потребителей.

- На основании анализа, проведенного по расчету эффективности сооружения и эксплуатации нефтепровода  ООО «Башнефть –Добыча»», можно заключить, что вычисленные данные  являются технологически обоснованными. Эффект, полученный, покрывает расходы на сооружение нефтепровода и значительно влияет на увеличение транспортировки нефти.

Из расчетов видно, что после ввода нефтепровода увеличилась транспортировканефти.

Экономический эффект заключается в дополнительной прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, которая составляет 7569,8 тыс.руб. Она образуется за счет увеличения транспортировки нефти в результате технологического регулирования и снижения себестоимости транспортировки нефти.

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДЫ (РАСЧЕТЫ)

В ВКР необходимо составить таблицу расчетных параметров транспортируемого газа. Химический состав газа можно получить на производстве по месту прохождения преддипломной практики или выбрать в зависимости от месторождения

Рисунок 7 - График для определения производительности и мощности одного компрессорного цилиндра в зависимости от степени сжатия газа при условиях всасывания.

1 — производительность при закрытом регуляторе производительности; 2 — то же, при открытом; з — мощность в л. с.; 4 — мощность в кВт.

Во втором разделе расчета при выборе типа и числа компрессорных машин производят их сравнение и выбор по графикам рис. 4, 5, 6 для газомотокомпрессоров при максимальной степени сжатия газа, т. е. при е = 2,2, а для газовых турбин, как привода к центробежным нагнетателям, степень сжатия газа определяют обеспечением перекачки газа при заданной производительности. Окончательный режим работы выбранных компрессорных машин устанавливают гидравлическим расчетом.

Рисунок 8 - Номограмма для определения давлений всасывания и нагнетания по номинальным давлениям (М. И. Френкель. Поршневые компрессоры. М.).

В отдельных заданиях в качестве привода к центробежным нагнетателям можно выбирать электродвигатели. Но предварительное сравнение и выбор типа машин и схемы их работы проводят по тем же требованиям, как и для привода от газовых турбин, ибо расчеты по «минимальному комплексу» заранее определяют выгодность газовых турбин, а не электродвигателей в качестве привода. В этом случае, после выбора типа нагнетателя и схемы работы станции, замену привода оговаривают близким расположением источников электроснабжения достаточной мощности и экономической целесообразностью.

В технической литературе выбору привода к центробежным нагнетателям уделяется большое внимание, ибо размещение компрессорных станций является существенным фактором сравнительной эффективности привода в экономике транспорта газа.

Рекомендации сводят для сопоставления, а для практического использования должны быть приняты во внимание следующие соображения:

- применение газовых турбин мощностью 4—10 тыс. кВт всегда эффективнее, чем использование электрического привода к центробежным нагнетателям при удаленности компрессорной станции от районной электростанции или ЛЭП (линии электропередачи) на 300 км и более;

- при удаленности компрессорной станции примерно до 50 км от мощной электростанции или ЛЭП более эффективным является использование электропривода;

- если расстояние от компрессорной станции до электростанции или ЛЭП находится в пределах 50—300 км, эффективность привода определяется рабочей мощностью компрессорной станции, единичной мощностью двигателей и размещением компрессорной станции (газотурбинные агрегаты следует размещать в начале газопровода, а электродвигатели — на удаленных от начала газопровода компрессорных станциях).

Режим работы компрессорных станций устанавливают гидравлическим расчетом (шестой пункт расчета): для газомотокомпрессоров по графикам, а для центробежных нагнетателей — по газодинамическим характеристикам ВНИИгаза, причем режим работы определяется в примерах из условий равного расстояния между компрессорными станциями.

Надо иметь в виду, что равные расстояния между компрессорными станциями не обязательны.

Рисунок 9 - График ориентировочных расчетов степени сжатия центробежных нагнетателей.

q — зависимость давления всасывания от производительности в млн. м3/сутки.

Рисунок 10

В действительности расстояния между компрессорными станциями зависят от экономического режима работы станции, рельефа местности, геологических условий, удаленности от населенных пунктов, шоссейных и железных дорог, источников энергоснабжения и др.

Расчет магистрального нефтепровода включает разделы:

- гидравлический, определяющий общее сопротивление трубопровода по длине,

- технико-экономический — для определения и выбора оптимального диаметра,

- графоаналитический — для расстановки перекачивающих станций на сжатом профиле трассы.

При обеспечении транспорта нефти заданной подачи расчет ведут для наихудших условий перекачки, что определяется временем года, т. е. самой низкой температурой на глубине заложения трубопровода и, соответственно этой температуре, высокой вязкостью перекачиваемой нефти.

Экономически наиболее выгодный диаметр должен соответствовать наименьшей стоимости нефтепровода и наименьшим эксплуатационным расходам, в зависимости от срока окупаемости.

ПРИМЕРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Пример 1. Расчет компрессорной станции, оборудованной центробежными нагнетателями.

3 а д а н и е: произвести расчет, по которому определить и выбрать тип, мощность и количество основных машин для перекачки газа, оптимальный диаметр и толщину стенки газопровода, параметры перекачки газа, число перекачивающих станций и расстояние между ними, себестоимость перекачки 1 м3 газа.

Данные к расчету: природный газ Сарыташского месторождения (Бухарской обл. Узбекской ССР).

Q — 5740,0 млн. м3 в год — годовая пропускная способность газопровода;

Тп — 305,0° К — начальная температура газа, поступающего в газопровод;

Ггр = 279,0° К — среднегодовая температура грунта на глубине заложения газопровода;

L = 590 км — общая длина трассы газопровода.

Магистральный газопровод относится к III и IV категориям, проходит по относительно равнинной местности, где начальная и конечная нивелировочные отметки трубопровода не превышают 200 м. Перекачка газа производится при установившемся режиме.

Перед началом расчета газопровода обрабатывают первичные данные, пользуясь основными законами и формулами термодинамики для смеси газов. 	Газовая постоянная смеси

(1)

Плотность смеси

(2)

Относительная плотность

(3)

Расчетная пропускная способность газопровода

Максимальную суточную пропускную способность газопровода qc определяют по формуле

,	                                                                 (4)

где Q — годовая пропускная способность газопровода; КГ0Д — среднегодовой коэффициент неравномерности транспорта газа; 365 — число дней работы газопровода в году.

Выбор типа машин, их числа и принципиальной схемы работы

К рассмотрению и выбору типа машин для установки на компрессорных станциях принимаем центробежные нагнетатели с приводом от газовых турбин, предусматривая их, работу по схеме одноступенчатого и двухступенчатого сжатия газа при обеспечении заданной производительности.

Определяем минимальное значение комплекса

(5)

— капиталовложения на сооружение компрессорной станции; Эк — годовые эксплуатационные расходы по компрессорной станции;  — степень сжатия газа.

Для центробежного нагнетателя 280-12-4 (ГТ-700-5)

Рисунок 11 -

Из приведенных расчетов следует, что к установке на компрессорной станции необходимо принять центробежный нагнетатель 370-12-1 с приводом ГТ-750-6 с последовательным включением двух рабочих и одной резервной машины.

Для определения оптимального диаметра газопровода задаются тремя диаметрами и ведут по ним гидравлический и экономический расчеты. По минимуму удельных затрат выбирают оптимальный вариант, в данном случае второй диаметр (из сравниваемых), если при нем сумма капитальных затрат и эксплуатационных расходов по нитке газопровода и компрессорным станциям, отнесенных к единице объема транспортируемого газа на единицу длины газопровода, составляет наименьшую величину, т. е. если

(6)

К дальнейшему расчету принимаем варианты диаметров

800 <900 <1000.

Расчет толщины стенки газопровода

Расчет толщины стенки и проверку кольцевых напряжений газопровода.

Расчетные данные толщины стенки трубопровода

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ И СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕКАЧКИ ГАЗА

Капитальные затраты на сооружение магистрального газопровода состоят из затрат на сооружение линейной части газопровода и на строительство наземных сооружений; компрессорных станций (КС), газораспределительных станций (ГРС), ремонтно-эксплуатационных пунктов (РЭП), контрольно-распределительных пунктов (КРП), домов линейных ремонтеров (ДЛР), домов операторов газораспределительных станций, объектов энергохозяйства, телефонной связи, наружных санитарно-технических сетей и других сооружений.

Сумма капитальных затрат определяется на основании утвержденных прейскурантов, сборников единичных расценок и прейскурантов стоимости оборудования.

Для определения капитальных затрат на строительство линейной части магистрального газопровода применяют «Прейскурант цен на строительство линейной части стальных магистральных газо- нефтепродуктопроводов и отводов от них».

В прейскуранте указана стоимость сооружения 1 м магистрального газопровода (включая земляные, сварочные, изоляционно-укладочные и другие работы) в условиях нормальной трассы, а также приведен целый ряд поправок на удорожание работ при отклонении трассы от нормальных условий (горы, болота, овраги, реки и т. д.).

Прейскурант предусматривает цены на строительство газопроводов из труб различных диаметров с разной толщиной стенок. В прейскуранте предусмотрена разбивка территории на районы и поэтому цены приведены по районам.

Для определения капитальных затрат на сооружение линейной части магистрального газопровода необходимо умножить длину сооружаемого участка (в м) на цену 1 м по соответствующему пункту прейскуранта, а затем внести поправки на удорожание работ на отдельных участках газопровода, прокладываемого в горных условиях, через болота и обводненные районы рек, а также через водные преграды. Стоимость работ, не учтенных прейскурантом, определяется по утвержденным единичным расценкам и объемам работ, подсчитанным по рабочим чертежам.

Для определения капитальных затрат на строительство наземных сооружений магистрального газопровода (КС, РЭП, ГРС, ДЛР и т. д.) необходимо применить «Прейскурант цен на здания и сооружения на магистральных газонефтепродуктопроводах и отводах от них». Прейскурантом на здания и сооружения предусмотрена также стоимость строительства, монтажа и оборудования основных типов наземных сооружений газопровода.

Для определения эксплуатационных расходов по районному управлению (РУ) магистрального газопровода необходимо, прежде всего, получить производственную характеристику РУ, т. е. перечень всех объектов, входящих в него, а также установить годовую производственную мощность (подачу) газопровода в млн. м3 транспортируемого газа с указанием: в том числе — товарный газ.

Например, в состав РУ входят следующие элементы.

- Двухниточный газопровод D = 700 мм, протяженность 160 км.

- Компрессорная станция с семью компрессорами с газотурбинными приводом, общей мощностью 28 тыс. кВт (4000 Х 7).

- Электроподстанция мощностью. . . кВА.

- Насосные — неавтоматизированная — одна, автоматизированные — две.

- ГРС неавтоматизированная с суточной пропускной способностью 5 млн. м3 — одна, автоматизированные — две.

- Блок очистки и осушки газа суточной производительностью 10 млн. м3 и т. д.

Годовая производственная мощность газопровода 3500 млн. м3, в том числе товарный газ 3000 млн. м3.

Имея производственную характеристику районного управления магистрального газопровода, можно приступить к составлению сметы эксплуатационных расходов (или сметы издержек обращения).

Смета издержек обращения должна включать все затраты по эксплуатации газопровода для обеспечения транспорта и реализации газа в течение года. 	Эксплуатационные расходы состоят из следующих статей:

1) заработная плата производственного персонала (основная и дополнительная);

2) отчисления на социальное страхование;

3) реагенты и производственные материалы;

4) энергетические затраты (газ на собственные нужды, электроэнергия, пар, вода);

5) амортизация основных средств;

6) текущий ремонт;

7) расходы на содержание зданий, сооружений, оборудования и инвентаря;

8) транспортные расходы;

9) прочие общехозяйственные расходы (включая потери газа);

10) административно-управленческие расходы.

Наиболее крупными статьями расходов являются заработная плата производственного персонала, энергетические затраты, амортизация основных фондов и административно-управленческие расходы.

Порядок расчета отдельных статей эксплуатационных расходов

- Заработная плата производственного персонала

В эту статью расходов включается заработная плата работников всех производственных цехов, служб, участков, автотранспорта и охраны. Не включается в нее зарплата административно-управленческого персонала, которая входит в состав административно- управленческих расходов.

Для определения годовой суммы основной и дополнительной зарплаты производственного и административно-управленческого персонала необходимо составить штатное расписание, установить численность работников, их тарифные ставки и должностные оклады, месячный и годовой фонд основной зарплаты, сделать расчет возможной суммы премии и определить сумму дополнительной зарплаты (оплата отпусков, перерывов в работе, выполнения общественных обязанностей и т. д.).

Штатное расписание работников газопровода составляется на основании «нормативов численности рабочих, инженерно-технических работников и служащих районных управлений магистральных газопроводов», утвержденных приказом Министерства и схемой должностных окладов.

Методика определения численности работников на газопроводах и примерная штатная расстановка персонала популярно изложена в книгах И. М. Жигаловой «Экономика дальнего транспорта газа» (стр. 68—82, 100, 147—154) и М. А. Саакова «Оплата труда на предприятиях нефтяной и газовой промышленности» (стр. 80—81, 72, 86) .

По составленному штатному расписанию с должностными окладами инженерно-технических работников и служащих и тарифными ставками рабочих определяют сумму зарплаты в месяц и на год, а также подсчитывают суммы для премирования рабочих, инженерно-технических работников и служащих.

Премии рабочим основных цехов и служб устанавливаются примерно в размере от 20 до 25% к тарифной ставке, а рабочим вспомогательных и подсобных цехов от 10 до 20%.

Таблица 1  Примерное штатное расписание и расчет заработной платы и премии рабочим, служащим и инженерно-техническим работникам районного управления магистрального газопровода с указанной выше характеристикой.

Затем нужно аналогично продолжить расчет зарплаты и премии по всем службам и цехам РУ (служба энерго-водоснабжения, служба КИП и автоматики, газораспределительные станции, ремонтно-восстановительная служба, служба связи, служба электрохимической защиты, химическая лаборатория, автотранспорт, ремонтно-строительная служба, прочий персонал).

Исходя из табл. 1, общая сумма основной зарплаты в месяц по окладам и ставкам штатного расписания составляет примерно 15250,20 руб., а сумма премии 3742,68 руб. Всего сумма основной зарплаты и премии в месяц равна 18992,88 руб. Основная зарплата и премия составляют в год 18992,88-12 = 227915 руб.

Дополнительная заработная плата (оплата отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск, оплата времени на выполнение государственных и общественных обязанностей, выходного пособия я т. д.) принимается ориентировочно в размере 6 % от основной зарплаты:

Таблица 2 Расчёт стоимости реагентов и материалов

4 Расчёт энергетических затрат

а) Расчёт стоимости газа, расходуемого на собственные нужды

Расход газа на газомоторные компрессоры определяется по формуле

(1)

где Qгмк – расход газа на работу всех газомотокомпрессоров на планируемый период, м3 ;

N – эффективная мощность, в л.с.;

n – число работающих компрессоров;

t — время работы компрессора на планируемый период в ч;

q — удельная норма расхода топливного газа в м3/л. с.

(2)

где	QГТ -	расход газа на работу турбин под нагрузкой;	Qх.X — расход газа на работу турбин на холостом ходу;

Qп — расход газа на пуск турбин;

Qa — расход газа на обкатку турбин.

Расход газа на работу газовых турбин под нагрузкой рассчитывают по формуле

(3)

где	1,36 —коэффициент перевода кВт в л. с.;

NI,	NII, NIII— эффективная мощность последовательно соединенных нагнетателей I, II и III ступеней сжатия в кВт;

п — число групп таких агрегатов;

t — время работы в ч;

q — удельная норма расхода топливного газа в м3/л - с -ч.

Пример NI = 2900 кВт; NII = 3200 кВт; п = 2; t = 8760 ч; q = 0,5 м3/ (л.с-ч). Определить расход газа на работу газовых турбин.

QГ. т== 1,36 (2900+3200)х 2 • 8760= 145416 тыс. л-с-ч;

расход топливного газа на турбину под нагрузкой при удельной норме q =  0,5 м3/(л.с-ч) составит:

145416000-0,5 = 72708 тыс. м3

Расход топливного газа на работу газовой турбины на холостом ходу Qхх принимается в размере 4% от расхода газа под нагрузкой, т. е.

Q хх=  72708  х 4 /100 =2908 тыс. Мз.

Расход газа при спуске турбин Qn определяется, исходя из числа пусков работающих агрегатов в планируемом периоде по формуле

Qn = qnm,	(4)

где qn — расход топливного газа на один пуск в м3;

m — число пусков в течение планируемого периода.

Расход газа на пуск устанавливают, исходя из практики работы. Если принять расход газа на один пуск турбины равным 8000 м3, а количество пусков в год 24, то qn = 8000-24 = 192 тыс. м3.

Расход газа на обкатку одного агрегата также устанавливают практически, а расход его на все агрегаты Q0 рассчитывают по формуле

Q0  = q0 п	(5)

где q0 — расход газа на обкатку одного агрегата в м3;

п — число обкатываемых агрегатов;

если принять q0 = 425 тыс. м3, а число обкатываемых агрегатов п = 2, то расход газа на обкатку

Q0 = 425 • 2 = 850 тыс. м3.

Q г. общ. = 72708+ 2908+ 192+ 850 = 76758 тыс. м3.

Стоимость газа при цене 3 р. 40 к. за 1000 м3 составит 76758-3,4 = 260977 руб.

Расход топливного газа для газомоторных электростанций определяют, исходя из количества вырабатываемой электроэнергии, по формуле:

Qэ = Wэqэ,	(6)

где Wэ — выработка электроэнергии в течение планируемого периода в кВт-ч;

qэ — норма расхода газа на выработку 1 кВт-ч электроэнергии в м3/(кВт-ч). Расход газа на отопительные котельные QK зависит от продолжительности отопительного сезона, часов работы и типа котлов, его подсчитывают по формуле

Qк = qKtn.	(7)

где qK — часовой расход газа на один котел в м3/ч;

t — время работы в течение планируемого периода в ч;

п — число работающих котлов.

Потребность в газе на собственные нужды химической лаборатории принимают, исходя из практики работы. После расчетов расхода топливного газа на нужды отдельных агрегатов составляют сводку.

Таблица 3 Затраты на газ по статье «Энергетические затраты»

(при покупной цене 3,4 руб. за 1000 м3)

| Виды расхода газа | Расход газа, тыс. м3 | Стоимость газа, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| На газомотокомпрессоры . . . | 54 312 | 184,66 |
| На газовые турбины | 76 758 | 260,98 |
| На выработку электроэнергии | 3 200 | 10,80 |
| На отопительные котельные | 2 000 | 6,80 |
| На химические лаборатории | 100 | 0,34 |
| Всего расход газа на собственные нужды | 136 370 | 463,58 |

б)	Расчет стоимости электроэнергии (покупной)

Стоимость электроэнергии определяется по прейскуранту тарифов на электрическую и тепловую энергию, которым предусмотрены двухставочные и одноставочные тарифы на электроэнергию. Для всех промышленных потребителей с оплачиваемой мощностью электродвигателей 50 кВА и выше применяется двухставочный тариф.

Двухставочный тариф состоит из основной платы за 1 кВА общей присоединенной установленной мощности трансформаторов или 1 кВт максимальной нагрузки, независимо от количества потребленной энергии и дополнительной оплаты за отпущенную электроэнергию (в кВт-ч), учтенную счетчиком.

На магистральных газопроводах основную оплату производят по присоединенной мощности. Присоединенная мощность — это суммарная мощность NПр (в кВА) электродвигателей высокого напряжения и трансформаторов собственных нужд КС, определяемая по формуле

NПр =N'npn + NТp,	(8)

где N'np — присоединенная мощность одного электродвигателя в кВА;

п — число работающих электродвигателей;

NТp — присоединенная мощность трансформаторов в кВА.

Присоединенную мощность одного электродвигателя определяют по формуле

(9)

где	N0	—	номинальная	мощность	электродвигателя	в	кВА;

(э	— к. п.	д.	электродвигателя;

cos ( —	коэффициент 	мощности.

За присоединенную мощность резервных трансформаторов или электродвигателей плата не взимается.

Пример  No = 4500 кВА; п= 3; (э = 0,96; cos( = 0,86. Определить общую присоединительную мощность электродвигателей и трансформаторов.

Если присоединенная мощность трансформаторов принимается равной NTP 1240 кВА то суммарная присоединенная мощность электродвигателей и трансформаторов

Nпр = 5450 - 3 + 1240 = 17590 кВА.

Количество потребляемой электроэнергии Wэп определяется в соответствии с режимом работы компрессоров с электроприводом по каждой КС по следующей формуле;

(10)

где NI, N II, NIII — эффективная мощность последовательно соединенных центробежных нагнетателей в кВт;

п — число групп агрегатов;

t — время работы компрессоров в расчетном периоде в ч.

Таблица 4 Расчет годового расхода электроэнергии на компрессорной станции (КС) с электроприводом

Исходя из объема присоединенной мощности и количества потребляемой энергии, а также тарифных ставок за 1 кВа присоединенной мощности и за 10 кВт -ч потребляемой энергии, составляют расчет стоимости электроэнергии.

Таблица 5 Примерный расчёт стоимости электроэнергии

| Показатели | Количество |
| --- | --- |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВА Годовой тариф за 1 кВА, руб Оплата установленной мощности, тыс. руб Количество потребляемой электроэнергии, тыс. кВт • я Тарифная ставка за 10 кВт • ч, коп. Оплата потребляемой энергии, тыс. руб. | 17 590 16* 280,4 104 025 16* 10,9* 1133,9 |
| Всего стоимость электроэнергии, тыс. руб | 1 414,3 |

* Тарифы за электроэнергию приняты условно.

в) Расчет стоимости воды

Затраты на воду определяют, исходя из количества воды в м3, расходуемой на производственные нужды по нормам расхода и стоимости 1 м3, по тарифу.

Пример  Расход воды на производственные нужды составил 20,5 тыс. м3. Тариф за 1 м3, воды равен 0,03 руб. (условно). Подсчитать стоимость воды.

Стоимость воды равна 20500 м3 X 0,03 руб. =615 руб.

г) Стоимость пара

Стоимость покупного пара так же, как и стоимость покупной электроэнергии рассчитывают по двухставочному тарифу. Основная оплата за пар установлена за каждую мегакалорию (Мкал) максимальной нагрузки в час. Дополнительная оплата за пар взимается за количество отпущенного тепла с учетом возврата конденсата: чем больше возврат конденсата, тем ниже оплата за отпущенный пар.

Тарифы на оплату пара устанавливаются с привязкой к местным условиям, поэтому учащиеся должны получить данные о стоимости пара по месту прохождения практики.

Сводка энергетических затрат

На основании отдельных расчетов составляется сводка энергетических затрат.

Таблица 6 Сводка энергетических затрат

| Виды потребляемой энергии | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Газ, расходуемый на собственные нужды Электроэнергия Вода Пар | 436,58 1414,30 0,62 |
| Всего энергетических затрат . . | 1851,50 |

5 Амортизация основных средств

Для расчета суммы амортизационных отчислений необходимо установить первоначальную или балансовую стоимость по каждому виду основных фондов и нормы их амортизации. Эти данные необходимо собрать на месте прохождения преддипломной практики.

Сумму амортизационных отчислений определяют путем умножения балансовой (первоначальной) стоимости основных фондов на норму амортизационных отчислений в процентах.

Таблица 7 Примерный расчёт суммы амортизации

| Основные фонды | Балансовая (первоначальная) стоимость, тыс. руб. | Норма амортизационных отчислений, % | Сумма амортизации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Магистральный газопровод с отводами | 5000 | 3,5 | 175 |
| Производственные здания | 1300 | 2,8 | 36,4 |
| Газовые компрессоры | 1000 | 8,1 | 81,0 |
| Турбокомпрессоры | 1000 | 5,3 | 53,0 |
| Пылеуловители | 100 | 8,2 | 8,2 |
| Центробежные насосы | 15 | 16,0 | 2,4 |
| Прочие основные фонды | 1180 | 11,1 | 131,5 |
| Всего | 9595 |  | 487,5 |

- Расходы на текущий ремонт основных средств

Затраты на текущий ремонт определяют на основе анализа фактических расходов и технического состояния оборудования и сооружений. Учащимся необходимо получить данные о затратах на текущий ремонт по месту прохождения преддипломной практики. В случае отсутствия таких материалов, как исключение, можно ориентировочно принять затраты на текущий ремонт основных средств в размере от 5 до 10% суммы амортизации.

В нашем расчете затраты на текущий ремонт принимаем в объеме 8% от суммы амортизации, следовательно затраты на текущий ремонт составят:

=39 тыс. руб.

- Расходы на содержание зданий, сооружений, оборудования и инвентаря

Эти расходы включают затраты на освещение, отопление, водоснабжение, уборку зданий и сооружений, затраты на работу механизмов, смазочно-обтирочные материалы и т. д. В эту статью не включаются расходы по заработной плате персонала и амортизационные отчисления, так как они проходят по соответствующим разделам сметы издержек обращения.

Ввиду кропотливости расчета этой статьи учащиеся должны получить данные о затратах на содержание зданий и сооружений в период прохождения преддипломной практики.

8 Транспортные расходы

Они включают расходы на горючие и смазочные материалы, запчасти, шины, камеры и другие материалы для автохозяйства райуправления. Транспортные расходы рассчитывают, исходя из числа машин, их примерного грузооборота и норм расхода эксплуатационных материалов.

Зарплату шоферов и амортизационные отчисления по автомашинам в транспортные расходы не включают, так как они проходят по соответствующим статьям сметы эксплуатационных расходов.

Данные о транспортных расходах обучающийся должен получить по месту прохождения преддипломной практики. В случае отсутствия таких данных можно составить расчет, исходя из следующих принятых ориентировочно затрат на одну хозяйственную единицу.

Пример . 1) расход бензина в год, т	 6;

цена бензина за 1 т, руб	....	63;

стоимость бензина в год,	руб .	. 6 X 63 =	378;

- расход смазочных и других эксплуатационных материалов принимают из расчета 13% стоимости бензина: 378 X 0,13 = 49 руб.;

- расходы на текущий ремонт принимают из расчета двух текущих ремонтов	в месяц	стоимостью по 30 руб., т. е. 60	руб. в	месяц, а в	год	— 720	руб.;

4) Стоимость	 износа шин и камер принимается	из расчета	160	руб.	в	год.

Таким образом, расходы на одну автомашину в год составляют: 378 + 49 + 720+  + 160 = 1307 руб. Если в хозяйстве имеется 8 автомашин, то транспортные расходы составят 1307-8 = 10 456 руб.

- Прочие общехозяйственные расходы

Эти расходы включают затраты на неизбежные потери газа при транспортировке, затраты на подготовку кадров, производственные командировки, охрану труда и технику безопасности, рационализацию и изобретательство, отчисления вышестоящим организациям и другие расходы. Сведения об объеме этих расходов следует получить по месту прохождения преддипломной практики.

Потери газа в газопроводе рассчитывают в зависимости от протяженности обслуживаемого участка, объема транспортируемого газа, наличия и состояния запорной арматуры.

В случае отсутствия таких материалов потери газа можно ориентировочно принять для трубопровода диаметром 700 мм из расчета 32,8 тыс. м3 в год на каждый километр газопровода. Для протяженности 250 км потери составят 8200 тыс. м3, а суммарная стоимость потерь 8200 X 3,4 = 27 800 руб.

По остальным статьям прочих расходов сумму затрат можно ориентировочно принять в размере 15% фонда зарплаты производственного персонала: 241 589 X 0,15 = 36 238 руб.

Всего «прочие общехозяйственные расходы» составляют:

27 800 + 36 238 = 64 038 руб.

10. Административно-управленческие расходы

В эту статью входят зарплата административно-управленче- ского персонала, начисления на социальное страхование в размере 8,4%, командировочные расходы административно-управленческого персонала, конторские и почтово-телеграфные расходы, содержание помещения конторы, легковой автомашины и прочие затраты.

Если зарплата административно-управленческого персонала по штатному расписанию составила в месяц 1325 руб., премия 423 руб., то в год зарплата и премия будет 20 976 руб., начисления по соцстраху (8,4%) составляют 1762 руб.

Расходы на командировки, канцелярские, почтово-телеграфные и другие административно-управленческие расходы можно принять в размере 15% суммы зарплаты: 20 976 х 0,15 = 4464 руб.

Общий объем административно-управленческих расходов составляет 27 202 руб.

После подсчета расходов по каждой статье сметы составляют сводку эксплуатационных расходов по всем статьям (табл. 57).

Таблица 8 Общая сумма эксплуатационных расходов на год

| Статьи расходов | Сумма расходов на год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Заработная плата производственного |  |
| персонала (основная и дополнительная) | 241,6 |
| Отчисления на социальное страхование |  |
| (8,4%) | 20,3 |
| Реагенты и производственные материалы |  |
|  | 20,4 |
| Энергетические затраты (газ на собст |  |
| венные нужды, электроэнергия, вода и пар) | 1815,5 |
| Амортизация основных средств .... | 487,5 |
| Текущий ремонт | 39,0 |
| Расходы по содержанию зданий, сооружений, |  |
| оборудования, инвентаря . . Транспортные расходы | 10,0 |
|  | 10,5 |
| Прочие общехозяйственные расходы | 64,0 |
| Административно-управленческие расходы |  |
|  | 27,2 |
| Всего расходов | 2737,0 |

Если транспорт газа в год составляет 4900 млн. м3, то себестоимость транспортировки 10 000 м3 газа составит.

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

(примерный план)

В ВКР было предложено рассчитать (тема) ……..

Основными задачами, обеспечивающими достижения поставленной цели являются:

1. расчет сметы затрат на (тема)

2. расчет экономического эффекта от (тема)

Во введении мною рассмотрено состояние нефтегазодобывающей отрасли на современном этапе и обоснована актуальность темы, цели и задачи ВКР и методы исследования. (2-3 предложения из темы)

В первом разделе представлена характеристика предприятия, организационная структура и основные технико-экономические показатели работы предприятия за последний  год. (объем добычи, себестоимость)

Во втором разделе рассмотрены……

В расчетной части был произведен расчет сметы затрат на …… по следующим экономическим элементам:

1. Фонд оплаты труда производственных рабочих

2. Начисления на з/п

3. затраты на материалы

4. Затраты на аренду механизмов

5. Цеховые расходы

Затраты составили ….. т.руб

Экономический эффект рассчитывается на основе методических  рекомендации по комплексной оценке эффективности мероприятии, направленных на ускорение НТП в нефтяной промышленности РД 153-39-007-96.

На основании анализа проведенного  расчету эффективности, можно заключить, что данные обработки является технологически обоснованными. Из расчетов видно, что годовая добыча увеличилась на … т.т. Себестоимость 1 т нефти уменьшилась на … коп.

Экономический эффект заключается в дополнительной прибыли, остающейся в распоряжении предприятия которая составляет … т.руб.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ  К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

- По каким экономическим элементам рассчитывается смета затрат на ГТМ?

- Назовите статьи калькуляции себестоимости 1 т нефти?

- Как рассчитать затраты на материалы?

- Как рассчитываются транспортные расходы?

- Как рассчитать ФОТ производственных рабочих, занятых на ГТМ?

- Что включается в цеховые расходы?

- Как рассчитываются цеховые расходы?

- Как рассчитать начисление на З/п?

- Каков % начисления на з/п и как он распределяется?

- Как рассчитать эксплуатационные расходы на добычу дополнительной нефти?

- Как рассчитать стоимостную оценку затрат до ГТМ и после ГТМ?

- Как рассчитать себестоимость 1 т нефти после ГТМ?

- Как рассчитать прирост балансовой прибыли?

- Каков процент налога на прибыль?

- Как рассчитать прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия?

- В чем заключается экономический эффект от ГТМ?

- Как рассчитывается сравнительная экономическая эффективнось?

- Как рассчитываются абсолютный экономический эффект?

- Как рассчитываются приведенные затраты?

- Как рассчитать хозрасчетный срок окупаемости капитальных вложений?

- Чему равен нормативный коэффициент экономической эффективности? Что он показывает?

- Почему при расчете эксплуатационных затрат на добычу дополнительной нефти применяется коэффициент 0,6?

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (экономическая часть)

- РД 39-01/06-000-89 "Методические рекомендации по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса в нефтяной промышленности", М. 1989.

- РД-39-0147035-202-86 "Методические указания по определению экономической эффективности новой технологии, изобретений и рациональных предложений в НЦП", М. 1986.

- Асаул Н.А., Головач Л.Г., Глущенко В.Ф., Краюхин Г.А., Старинский. Экономика предприятия. Учебное пособие. Ч1 и 2. С-Пб. ИНЖЭКОН, 2000.

- В.Б. Ястремкая. Организация и планирование нефтедобывающих предприятий. Изд-во "Недра", 1964.

- Г.И. Шепеленко. Экономика, организация и планирование производства на предприятии. Из. Центр "МарТ", Ростов-на-Дону, 2001.

- Н.Л. Зайцев. Экономика промышленного предприятия. Учебник М.: Инфра М, 1998.

- Сыромятников Е.С., Победоносцева Н.Н., Зубарева В.Д., Шпаков В.А. Организация, планирование и управление нефтегазодобывающими предприятиями. Изд-во "Недра", 1987.

- Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: учебное пособие. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 264с.

- Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности.-М.: Академия,2016

- Жиляева В.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий нефтегазовой отрасли. Учебное пособие -М. : Ин-Фолио, 2010.-223 с.

- Липсиц, И. В. Основы экономики : учеб. для ссузов / И. В. Липсиц. (4-e изд. (М. : Вита Пр., 2012. –336 с.

- Носова, С. С. Основы экономики. Учебник для ССУЗов. –7-е изд. –М.: КноРус, 2014.

- Основы экономики : учеб. пособие для студентов сред. проф. учеб. заведений / Н. Н. Кожевников [и др.]; под ред. Н. Н. Кожевникова. -7-е изд., стер. -М. : Академия, 2012. -288 с.

- Дунаев В.Ф.	Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: учебник (Гриф УМО)	2010.

- Экономика предприятия (фирмы): Учебник/Под ред.проф. О.И.Волкова и доц. О.В. Девяткина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2006.

- Издержки производства на предприятиях нефтегазового комплекса: теория и практика: Учебное пособие / Андреев А.Ф., Березина С.А., Мартынов В.Г. и др. М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011. 224 с.

- Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: Учебник / В.Ф. Дунаев, В.А. Шпаков, Н.П. Епифанова и др.. М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. 336 с.

- Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: Учебник / В.Ф. Дунаев, В.А. Шпаков, Н.П. Епифанова и др.. М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. 336 с.

Образовательные ресурсы по экономике

- http://www.aup.ru
Административно-Управленческий Портал - основой AUP.Ru является бесплатная электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. Публикации и учебно-методические пособия, форумы и полезные ссылки по экономике, финансам, менеджменту, маркетингу.

# 5. Информационное обеспечение выполнения ВКР

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Нормативно-технические и руководящие документы:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок).

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ (ред. от 05.07.2016).

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016).

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015).

- "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016).

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016).

- Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37  (ред. от 30.06.2015) "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору".

- Приказ Ростехнадзора от 06.11.2013г. № 520  «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов».

- Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014г. № 102 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах».

- ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ Р 53435-2013. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные положения.

- ГОСТ 5542-2014. Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия.

- СП 36.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы.

- СП 86.13330.2014. СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы.

- СТО ГАЗПРОМ 2-3,5-454-2010. Правила эксплуатации магистральных газопроводов.

Основная литература:

- Крец, В.Г. Машины и оборудование  газонефтепроводов: учеб. пособие / В.Г. Крец, А.В. Рудаченко, В.А. Шмурыгин. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 376 с.

- А. Г. Гумеров.  Диагностика и ремонт трубопроводов. Методы, совершенствование, применение. – М.: - Москва: Недра, 2014.

- Черепахин, А.А. Материаловедение: Учебник для студ. учреждений сред. проф.   образования / А.А. Черепахин. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 272 c.

Дополнительная  литература:

- А.В. Рудаченко, Н.В. Чухарева. Газотурбинные установки для транспортировки природного газа: учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 217 с.

- Широкий Г.Т. Материаловедение для монтажников технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций: учебное пособие / Г.Т. Широкий, П.И. Юхневский, М.Г. Бортницкая. — Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 301 c.

- Вайншток С.М, Новоселов В.В, Прохоров А.Д. Трубопроводный транспорт нефти. Том 2. М Недра 2004.

- Закожурников  Ю.А. Хранение нефти, нефтепродуктов и газа. Волгоград: Ин-Фолио, 2010г.

- Алиев Р.А., Белоусов В.Д., Иемудров А.Г. и др. Трубопроводный транспорт нефти и газа.  - М.: Недра, 1988.

- Крылов Г.В., Степанов О.А. Эксплуатация и ремонт газопроводов и газохранилищ. - М.: Академия, 2000.

- Березин В.Л., Ращепкин К.Е., Телегин Л.Г. и др. Капитальный ремонт магистральных трубопроводов. - М.: Недра, 1978.

| Электронные библиотеки | - Электронно-библиотечная система "Iprbookshop" http://www.iprbookshop.ru/6951.htm |
| --- | --- |

Периодические издания:

- Журнал -  «Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья». - http://journal-thnp.ru/o-nas.html ;

- Журнал – «Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов». - http://www.pipeline-science.ru/ ;

- Журнал – «Металлообработка. Оборудование и инструмент для профессионалов». - http://www.metal-expo.ru/ru/exhibition/112/52905

- Журнал -  «Нефть России». Каталог нефтегазовых сайтов. -  http://www.oilru.com/ ;

- Журнал - "Нефть. Газ. Новации" - http://neft-gaz-novacii.ru/ .

Интернет-ресурсы:

- Инженерный портал «В Масштабе.ру». Сооружение  газонефтепроводов. [Электронный ресурс] – Режим ввода:  http://www.vmasshtabe.ru/promzona/neft_gaz/sooruzhenie-gazonefteprovodov.html ;

- Портал «Территория Нефтегаз». [Электронный ресурс] – Режим ввода:  http://neftegas.info/contacts/ ;

- Большая энциклопедия нефти  и газа. [Электронный ресурс] – Режим ввода:  http://www.ngpedia.ru/id637043p1.html ;

- Энциклопедия «Студопедия».  [Электронный ресурс] – Режим ввода:  https://studopedia.ru/12_246127_sooruzhenie-podzemnih-gazoneftehranilishch.html ;

- Типовые инструкции по охране труда. [Электронный ресурс] – Режим ввода http://www.tehdoc.ru/ ;

- Сайт нефти и газа РФ. [Электронный ресурс] – Режим ввода https://neftegaz.ru/ ;

- Информационно-аналитический портал «Нефть России» [Электронный ресурс] – Режим ввода: http://www.oilru.com/ .